## Slide 1: Charge véhicules électriques, où en est-on ? Bart Van Dorpe / Technology Development Manager

## Slide 2: Qui sommes-nous ?

## Slide 3: Energie électrique en Belgique

## Slide 4: Energie électrique en Belgique

## Slide 5: Energie électrique en Belgique

## Slide 6: Energie électrique en Belgique

## Slide 7: Energie électrique en Belgique

## Slide 8: Energie électrique en Belgique

## Slide 9: Milestones 3Q 2017

## Slide 10: Belgian (PH)EV Market development ['000 units, 2017 – 2030]
28
150
77
F2022
F2023
56
F2021
F2019
41
F2020
F2018
110
112
2017
23
26
197
17
165
221
249
F2030
415
400
166
F2029
154
300
200
32
375
F2025
250
F2028
143
135
F2024
F2027
F2026
340
Total BE car sales
PHEV (%)
545
4,3%
CAGR '17-'25
23%
63%
CAGR '25-'30
6%
15%
510
11.7%
530
5.3%
510
6.6%
510
8.9%
510
15.8%
500
19.5%
500
22%
500
25%
500
27%
500
28.6%
500
30.8%
500
32%
500
33.2%
PHEV
BEV
Historical
Forecast1)
Forecast is based on the assumption that in 2021 sales share of PHEV/BEV will at average share for EU28 to meet CO2 emission targets
BEV (%)
0.5%
3.3%
0.7%
1.4%
2.1%
6.2%
10.5%
18%
25%
33%
39.4%
44.3%
48%
49.8%
(P)HEV and EV will represent 50% in 2025 and 80% in 2030. A majority will/might be mild hybrids
Electric vehicles are on track to accelerate to 50% of new car sales by 2030
We estimate the Belgian market at 2600 EV cars in Belgium in 2017, this amount will increase to 166.000 in 2030
Assumptions

## Slide 11: Tax incentives on EV's in European countries

## Slide 12: Expansion of EV charging infrastructure in EU
Source: International Energy Agency, Nissan, Roland Berger
The number of AC chargers to rise over 32 million worldwide in 2023, source IHS Markit

## Slide 13: Drive Concepts

## Slide 14: Système haute tension
Composants :
Batterie haute tension
E-Moteur
Electronique de puissance
Connexion de charge CCS
(option)
Chargeur
Amplificateur de puissance de freinage électrique
Boîtier moteur
Compresseur d‘airco
électrique
Notes: Batterie Li-Ion Hochvoltbatterie 323V /3x25 Ah mit 264 Zellen und einer Kapazität von 24,22 kWh. Das Gewicht der Hochvoltbatterie beträgt 318 kg.

## Slide 15: Système haute tension
Concept de charge
Série:
Câble de charge connexion réseau
2,3 kW
100% SOC: env. 13 h
Option: Wallbox 3,6 kW 80% SOC: env. 6 h, 100% SOC: env. 8 h
Charge AC
Série: Câble de charge connexion réseau 2,3 kW
100% SOC: env. 9 h
Option : Câble de charge Mennekes 3,6 kW
80% SOC: env. 6 h, 100% SOC: env.8 h
Option: Charge CCS Combo Typ II jusqu‘à 40 kW (80% en 0,5 h)
• Contact de charge CCS présent dans le véhicule • Câble de charge présent aux bornes de charge
Charge AC
Charge CCS
Recharger en route
Recharger chez soi
Courant alternatif (AC)
Courant alternatif (AC)
Tension continue (DC)

## Slide 16: Système haute tension
Prise de charge
Prise de charge CCS
(3,6 kW AC, 40 kW DC)
Prise de charge - courant alternatif
(3,6 kW AC)
Interrupteur „charge directe“
Interrupteur charge via minuteur
LED situation de charge
Notes: Timerladetaster: Funktionsbeleuchtung im Modus Timerladen
Sofortladetaster: Funktionsbeleuchtung im Modus Sofortladen
Es ist immer eine Taster funktionsbeleuchtet wenn der Ladestecker verriegelt ist. Durch drücken auf einen nicht beleuchteten Taster wird in den entsprechenden Lademodus gewechselt.
Durch drücken auf beleuchtete Taster wird der Lademodus unterbrochen und der Stecker für 30 Sekunden entriegelt.

## Slide 17: Charging: Technologies

## Slide 18: Situation actuelle charge Infra - 3 possibilités
Fiche conventionnelle type Schuko limité à 10A
(temps de charge Q7 e-tron 7h30’ et e-Golf 16h45’)
Monophasé industriel bleu en 16A
(temps de charge Q7 e-tron 5h00’ et e-Golf 10h30’)
Triphasé industriel + neutre (tetra)
rouge et utilisation de 2 phases 2x16A (32A)
(temps de charge Q7 e-tron 2h30’ et e-Golf 5h15’)

## Slide 19: Réseau électrique belge
Malheureusement, certains belges disposent de triphasé sans neutre.
Or la charge se fait entre le neutre et une phase ou deux phases.
Sans neutre uniquement charge monophasé 10 A ou 16 A.
Le temps de charge est ainsi prolongé, ce qui mène à un clientèle mécontent.

## Slide 20: Existe-t-il une solution ?
Oui, par le montage d’un transformateur d’isolation et l’adaptation de l’installation électrique.
Renforcement compteur: 4000 €
Différentiel 63A/300 mA: 80 €
2x fusibles 63A (prim en second) : 120 €
Transformateur 32A : 2500 € (16A = +- 1700 €)
WallBox 32A par phase : 1100 €
Câbles électriques et accessoires: 200 €
Travail: 600 €
Extra: - frais d’inspection

## Slide 21: Disposition possible
Compteur
Courant de perte
Transformateur
Fusibles
Wallbox 1
300mA
63A (*)
Wallbox 2 (*)
32A (*)
32A (*)
Connexion rue
5x10mm²
3x 230V L1, L2, L3
3x 230V L1, L2, L3
3x 380V L1, L2, L3+N
3x 380V L1, L2, L3+N
3x 230V L1, L2, L3
(*) En fonction de la puissance demandée

## Slide 22: Connexions possibles

## Slide 23: Impact de la charge électrique sur le réseau
Consommation totale en Belgique en 2016 -> 80TWh = 80,000 GWh/an
219 GWh/jour
6.000.000 véhicules en Belgique
Une moyenne de 40 km/jour  9 kWh/véhicule/jour
Energie de charge/jour pour tous les véhicules belges = 54 GWh/jour
Afin de décharger la consommation pendant les heures de pointe (entre 17h et 19h), il faut appliquer Smartgrid  Charge si la demande et le prix sont bas.
Consommation famille belge :3,5MWh/an  +/-10 kWh/jour
Bibliographie : Elia – Febeg - Erea

## Slide 24: Questions ?